GSM  Antenna  Specification

( Model: BY-GSM-05-01 )

Serial Number

GSM Antenna

Jiaxing Beyondoor Electronics Co., Ltd

( I ) Product Overview

Frequency（MHz）：824-960/1710-1990
Bandwidth（MHz）：136/280 
VSWR ≤1.5 
Gain（dBi）：3.5 
Max Input power（W）：60 
Input Impedance（Ω）：50 
Polarization：Vertical 
Size（mm）：108 ×16.8×4.7
Cable Length（m）：2,3,5 etc.
Cable Type：RG174 
Connector ：SMA/SMB/SMC/BNC/FME/TNC/MCX/MMCX etc.
Mounting ：Adhesive

Working Temp：-40℃~+85℃ 
Storage Temp：-45℃~+100℃ 
Vibration：Sine sweep 1g(0-p)10~50~10Hz each axis

( II ) Characteristic curve