868mhz  Antenna  Specification

( Model: BY-868-07 )

Serial Number

868mhz Antenna

Jiaxing Beyondoor Electronics Co., Ltd

( I ) Product Overview

Frequency（MHz）：868mhz
VSWR ≤2.5 
Gain（dBi）：3 
Max Input power（W）：60 
Input Impedance（Ω）：50 
Polarization ：Vertical 
Size（mm）：155×17
Diameter（mm）：Φ6 Min
Cable Length（m）：2,3,5 etc.
Cable Type ：RG174 
Connector：SMA/SMB/SMC/BNC/FME/TNC/MCX/MMCX etc.
Mounting：Adhesive

( II ) Characteristic curve