433MHz  Antenna  Specification

( Model: BY-433-05 )

Serial Number

433MHz Antenna

Jiaxing Beyondoor Electronics Co., Ltd

( I ) Product Overview

Frequency（MHz）：433±15 
Bandwidth（MHz）：30 
VSWR ≤1.5 
Gain（dBi）：2.15
Max Input power（W）：60 
Input Impedance（Ω）：50 
Polarization：Vertical 
Size（mm）：115× 22 × 4 
Cable Length（m）：2,3,5 etc.
Cable Type：RG174 
Connector：SMA/SMB/SMC/BNC/FME/TNC/MCX/MMCX etc.
Mounting：Adhesive

( II ) Characteristic curve